12-осная секция транспортера сцепного типа г.п. 170 т.,  усл. модель 14-T055, обозначение по нумерации 3976 (3977) (тип)

(Размеры в скобках относятся к груженому транспортеру)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Высота до поверхности сменных опор | мм | 1430 |
| 2. | Грузоподъемность | т | 170 |
| 3. | Масса тары | т | 85 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (тс) | 208,3(21,3) |
| 5. | Погонная нагрузка | т/м | 10,8 |
| 6. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 7. | Ордината центра тяжести | мм | 790 |
| 8. | Тип тележки: 2-осной | модель 18-6053 |
|  | 4-осной | модель 18-6052-01 |
| 9. | Количество тележек 2-осных | шт | 2 |
|  | 4-осных | шт | 2 |
| 10. | Подшипник | качения |
| 11. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 12. | Число тормозных осей | шт | 12 |
| 13. | Габарит | 02-ВМ(02-Т) |
| 14. | Расстояние между осями сменных опор | мм | 124-4-0 (104-4-0) |
| 15. | База концевой балки |  |  |
|  | (группы тележек) | мм | 4050 |
| 16. | База по пятникам несущей балки | мм | 12440 |
| 17. | База тележки 2-осной | мм | 1400 |
| 18. | База тележки 4-осной | мм | 2700 |
| 19. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | есть |
| 20. | Тип буфера | --- |
| 21. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1435 мм | м | 125 |
| 22. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм | м | 125 |
| 23. | Выход середины транспортера в кривой R=350 м | мм | 61 |
| 24. | Площадь боковой наветренной поверхности | м.кв. | 22,5 |
| 25. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 800 |
| 26. | Несущая балка | сварная |
| 27. | Тип сцепки | СА-3М |
| 28. | Масса несущей балки | т | 32,6 |
| 29. | Масса концевой балки | т | 4,74 |
| 30. | Масса 2-осной тележки | т | 5,13 |
| 31. | Масса 4-осной тележки | т | 12,36 |
| 32. | Масса опоры сменной | т | 0,78 |
| 33. | Скорость груженого транспортера | км/ч | 80 |
|  | порожнего транспортера | км/ч | 90 |