12-осный транспортер площадочного типа г.п. 140 т., модель 14-Т108, обозначение по нумерации 3918 (тип)

(Размеры в скобках относятся к груженому транспортеру)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Погрузочная площадка |  |  |
|  | длина | мм | 7000 |
|  | ширина | мм | 2800 |
|  | высота | мм | (760) |
| 2. | Грузоподъемность | т | 140 |
| 3. | Масса тары | т | 110,5 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (тс) | 204,6 (20,88) |
| 5. | Погонная нагрузка | т/м | 8,3 |
| 6. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 7. | Ордината центра тяжести | мм | 900 |
| 8. | Тип тележки | УВ3-9М |
| 9. | Габарит | 1-Т |
| 10. | Подшипник | качения |
| 11. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 12. | Количество 3-осных тележек | шт. | 4 |
| 13. | Число тормозных осей | шт. | 12 |
| 14. | База транспортера | мм | 18680 |
| 15. | База концевой балки (группы тележек) | мм | 4800 |
| 16. | База тележки | мм | 3500 |
| 17. | Масса несущей балки | т | 59,6 |
| 18. | Масса концевой балки | т | 5,68 |
| 19. | Масса тележки | т | 8,80 |
| 20. | Несущая балка | клепаная |
| 21. | Тип сцепки | СА-3 |
| 22. | Площадь боковой поверхности | м.кв. | 32 |
| 23. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 1200 |
| 24. | Выход середины транспортера в кривой 350 м | мм | 135 |
| 25. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | нет |
| 26. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм | м | 125 |
| 27. | Скорость транспортера груженого | км/ч | 120 |
|  | порожнего | км/ч | 120 |