16-осный транспортер площадочного типа г.п. 220 т., модель 14-6046, обозначение по нумерации 3925 (тип)

(Размеры в скобках относятся к груженому транспортеру. Длина погрузочной площадки при толщине подкладок 40 мм  9340 мм)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Погрузочная площадка |  |  |
|  | длина | мм | 8850 |
|  | ширина | мм | 2400 |
|  | высота | мм | 1005 (895) |
| 2. | Грузоподъемность | т | 220 |
| 3. | Масса тары | т | 126,9 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (тс) | 221,7 (22,5) |
| 5. | Погонная нагрузка | т/м | 9,64 |
| 6. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 7. | Ордината центра тяжести | мм | 780 |
| 8. | Тип тележки с 3-мя торм. осями | модель 18-6052 |
| 9. | Тип тележки с 4-мя торм. осями | модель 18-6052-01 |
| 10. | Количество тележек | шт. | 4 |
| 11. | Подшипник | качения |
| 12. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 13. | Число тормозных осей | шт. | 14 |
| 14. | Габарит | 1-Т |
| 15. | База транспортера | мм | 22350 |
| 16. | База по пятникамконцевой балки (группы тележек) | мм | 5800 |
| 17. | База тележки | мм | 2700 |
| 18. | Выход середины транспортера в кривой 350 м | мм | 193 |
| 19. | Несущая балка | сварная |
| 20. | Тип сцепки | СА-3М |
| 21. | Площадь боковой поверхности | м.кв. | 43 |
| 22. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 820 |
| 23. | Масса несущей балки | т | 58,8 |
| 24. | Масса концевой балки | т | 0,91 |
| 25. | Масса тележки с 3-мя осями | т | 12,112 |
| 26. | Масса тележки с 4-мя осями |  | 12,36 |
| 27. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | нет |
| 28. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм | м | 125 |
| 29. | Скорость транспортера груженого | км/ч | 80 |
|  | порожнего | км/ч | 80 |