16-осный транспортер площадочного типа г.п. 225 т., модель 14-6071, обозначение по нумерации 3929 (тип)

(Размеры в скобках относятся к груженому транспортеру)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Погрузочная площадка |  |  |
|  | длина | мм | 11500 |
|  | ширина | мм | 2400 |
|  | высота | мм | 1146(980) |
| 2. | Грузоподъемность | т | 110 |
| 3. | Масса тары | т | 123,5 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (тс) | 213,8 (21,8) |
| 5. | Погонная нагрузка | т/м | 8,54 |
| 6. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 7. | Ордината центра тяжести | мм | 935 |
| 8. | Тип тележки | модель 18-101 |
| 9. | Число тормозных осей | шт. | 16 |
| 10. | Количество тележек | шт. | 4 |
| 11. | Подшипник | качения |
| 12. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 13. | Габарит | 1-Т |
| 14. | База транспортера | мм | 25400 |
| 15. | База концевой балки (группы тележек) | мм | 6250 |
| 16. | База тележки | мм | 3200 |
| 17. | Выход середины транспортера в кривой 350 м | мм | 248 |
| 18. | Несущая балка | сварная |
| 19. | Тип сцепки | СА-3 |
| 20. | Площадь боковой поверхности | м.кв. | 52 |
| 21. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 1000 |
| 22. | Масса несущей балки | т | 56,3 |
| 23. | Масса концевой балки | т | 8,26 |
| 24. | Масса тележки | т | 11,95 |
| 25. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | есть |
| 26. | Тип буфера | BN-67/3519-07 |
| 27. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1435 мм | м | 80 |
| 29. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм | м | 80 |
| 30. | Скорость транспортера груженого | км/ч | 120 |
|  | порожнего | км/ч | 120 |