32-осный транспортер сочлененного типа г.п. 500 т., усл. модель 14-T001, обозначение по нумерации 3998 (тип)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная длина груза | мм | 15500 |
| 2. | Грузоподъемность | т | 500 |
| 3. | Масса тары | т | 227 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (Тс) | 222 (22,72) |
| 5. | Погонная нагрузка | т/м | 11,11 |
| 6. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 7. | Ордината центра тяжести | мм | 1340 |
| 8. | Тип тележки | специальная |
| 9. | Количество тележек | шт. | 16 |
| 10. | Подшипник | качения |
| 11. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 12. | Число тормозных осей | шт. | 32 |
| 13. | Габарит | 1-Т |
| 14. | База по осям узлов опирания консолей | мм | 40150 |
| 15. | База транспортера по осям водил при Lгр=15,5 м | мм | 29950 |
| 16. | База по пятникам соединительной (главной) балки | мм | 11600 |
| 17. | База соединительной балки тележек | мм | 2900 |
| 18. | База концевой внешней балки | мм | 3010 |
| 19. | База тележки | мм | 1700 |
| 20. | Тип сцепки | СА-3 |
| 21. | Площадь боковой поверхности | м.кв. | 170,4 |
| 22. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 2520 |
| 23. | Масса соединительной балки | т | 34,5 |
| 24. | Масса консоли | т | 22,5 |
| 25. | Масса промежуточной балки | т | 3,3 |
| 26. | Масса концевой балки | т | 6,4 |
| 27. | Масса промежуточной балки | т | 3,3 |
| 28. | Масса тележки | т | 4,76 |
| 29. | База промежуточной балки | мм | 5800 |
| 30. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | есть |  |
| 31. | Тип буфера | BN-67/3519-07 |
| 32. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1435 мм в груженом состоянии | м | 170 |
| 33. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1435 мм в порожнем состоянии | м | 80 |
| 34. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм в груженом состоянии | м | 150 |
| 35. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм в порожнем состоянии | м | 80 |
| 36. | Скорость груженого транспортера | км/час | 90 |
|  | порожнего транспортера | км/час | 90 |