6-осный транспортер платформенного типа г.п. 92 т., усл. модель 14-Т021, обозначение по нумерации 3932 (тип)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размеры колодца длина ширина высота | мм мм мм | 24000 2900 1358 |
| 2. | Грузоподъемность | т | 92 |
| 3. | Масса тары | т | 40 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (Тс) | 216 (22) |
| 5. | Погонная нагрузка | т/м | 5,2 |
| 6. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 7. | Ордината центра тяжести | мм | 920 |
| 8. | Тип тележки | специальная |
| 9. | Число тормозных осей | шт. | 6 |
| 10. | Количество тележек | шт. | 2 |
| 11. | Подшипник | качения |
| 12. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 13. | Габарит | 1-Т |
| 14. | База транспортера | мм | 17200 |
| 15. | База тележки | мм | 3500 |
| 16. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм | м | 130 |
| 17. | Выход середины транспортера в кривой 350 м | мм | 110 |
| 18. | Несущая балка | сварная |
| 19. | Тип сцепки | СА-3 |
| 20. | Площадь боковой поверхности | м.кв. | 30 |
| 21. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 1240 |
| 22. | Масса несущей балки | т | 23,0 |
| 23. | Масса тележки | т | 8,84 |
| 24. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | нет |
| 25. | Скорость груженого транспортера | км/час | 80 |
|  | порожнего транспортера | км/час | 80 |