8-осный транспортер платформенного типа г.п. 110 т., усл. модель 14-Т301, обозначение по нумерации 3934 (тип)

(Размеры в скобках относятся к груженому транспортеру)

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Погрузочная площадка длина ширина высота | мм мм мм | 14000 2730 (1320) |
| 2. | Грузоподъемность | т | 110 |
| 3. | Масса тары | т | 55,24 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на рельсы | кН (Тс) | 203,5 (20,7) |
| 5. | Погонная нагрузка | т/м | 7,5 |
| 6. | Диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
| 7. | Ордината центра тяжести | мм | 810 |
| 8. | Тип тележки | модель 18-101 |
| 9. | Габарит | 0-Т |
| 10. | Подшипник | качения |
| 11. | Тип воздухораспределителя | 483.000 |
| 12. | Количество тележек | шт. | 2 |
| 13. | Число тормозных осей Количество тележек | шт. | 8 |
| 14. | База транспортера | мм | 14000 |
| 15. | База тележки | мм | 3200 |
| 16. | Несущая балка | сварная |
| 17. | Тип сцепки | СА-3 |
| 18. | Площадь боковой поверхности | кв. м | 21,5 |
| 19. | Ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 710 |
| 20. | Масса несущей балки | т | 29,5 |
| 21. | Масса тележки | т | 11,95 |
| 22. | Возможность перестановки на колею 1435 мм | есть |
| 23. | Тип буфера | - |
| 24. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1435 мм | м | 110 |
| 25. | Минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм | м | 100 |
| 26. | Выход середины транспортера в кривой 350 м | мм | 75 |
| 27. | Скорость груженого транспортера | км/час | 120 |
|  | порожнего транспортера | км/час | 120 |